## Slide 1: ARP with certification
t13 강지용 최원형
2023.6.14

## Slide 2: Certificate to save IP-MAC mapping
X.509의 Distinguished Name 형식 중 CommonName에 저장 (64 characters)
171.174.0.97 f8:f2:1e:38:e6:71

## Slide 3: Certificate Chain (2 step)
Root CA
CA
IP-MAC mapping
contained

## Slide 4: Verification
system in <stdlib.h>
openssl verify –CAfile rootCA.crt CA.crt
command를 C에서 실행할 수 있어 쉽게 pem형식의 certificate verify 가능.
Verification success – return = 0
Verification fail – return ≠ 0

## Slide 5: Issues in progress…
Issue 1 : 망가진 NIC
Issue 2 : Driver binding Issue

## Slide 6: Issue 1 : 망가진 NIC
프로젝트 초기 목표 : X710-DA2 2개 사이의 통신
But, 2017년 버전은 랜선 인식 못함.
하나의 NIC로 프로젝트를 진행.
어쩔 수 없이 NIC하나의 두 포트 사이에 통신을 시도.
NIC 두 포트 사이에 랜선 연결.

## Slide 7
NIC 2017이 작동이 안된다는 걸 공유해서, 다른 팀들과 같은 현상이 나타남을 확인.

## Slide 8
NIC Driver 정보를 제공
다른 팀의 이동주씨가 NIC 연결 성공

## Slide 9: Issue 2 : Driver Binding Issue
DPDK에서 각 NIC port를 vfio-pci binding 시도했으나 안됨.
송효진, 서윤형팀에게 도움을 받아 해결.
  Ubuntu 22.04로 업그레이드
  root user로 전환 후 실행
  noiommu mode

## Slide 11: 두 포트로 통신 테스트 과정

## Slide 12: CertARP Header 추가
기존 계획은 arp header 자체를 변경하는 것이었으나, arp header 안에 새로운 header를 추가로 넣고 그 안에 certificate을 넣기로 변경
Ethernet header
  ARP header
    CertARP header
      Certificate

## Slide 13: CertARP Header 구성
Cert
Size=B
Signature
Size=A
index=0, total=1, cert_len=B, sig_len=A

## Slide 14: 실험 과정

## Slide 15: 가정
두 NIC 포트 사이의 통신만 고려
IPv4 ARP
포트 1에 해당하는 IP, MAC 주소로 인증서를 생성, 포트 0이 이를 이용해 포트 1의 ARP reply 를 검증
인증서는 2단계 (self-signed root CA cert + root CA가 서명한 cert)
Root CA cert 는 모두가 이미 갖고 있다고 가정
보내는 인증서 갯수는 일반화 가능 (일단 1개로 고정함)

## Slide 16: Scenario
Port 0에서 port 1로 ARP request 전송.
Port 1에서 인증서를 포함하여 Cert ARP reply를 보냄.
Port 0는 전달받은 reply 메세지에서 인증서를 추출해 ip-mac address pair가 맞는지 확인하고, 인증서를 검증.

## Slide 17: 결과 (CertARP)

## Slide 18: 결과 (Vanilla ARP)

## Slide 19: CertARP vs ARP
Direct LAN 에 대해서, ARP request 후, ARP reply 받아서 인증하는 시간 측정
CertARP
  1.4489ms
Vanilla ARP
  0.0245ms
CertARP가 60배 정도 느림.